## Slide 1
无线通信技术实验 02
信道编码与信道均衡综合实验
Hamming(7,4) + ZF / LMS 均衡
信道编码与信道均衡综合实验
Hamming(7,4) + ZF / LMS 均衡
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分
两部分讲解：实验流程 + 技术原理 · 代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 2
本次课结构
02/26
Part 1（约10 min）：实验流程与环境配置
Part 2（约25 min）：信道编码与均衡原理+例子
两个代码模块：part1_channel_coding.py / part2_equalization.py
学习目标：理解原理 → 补全代码 → 验证结果
提交方式：PR 标题含姓名学号，自动评分
课堂节奏
0-5
问题
5-13
编码
13-23
均衡
23-30
提交
讲解提示：先给学生建立全局观，然后分块讲解。Part 1 是实操指南，Part 2 是理论深讲。建议边看 PPT 边打开仓库对照代码。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 3
Part 1
实验流程与环境配置
实验概述：两个模块 + 代码补全形式
环境配置：Python 安装与依赖
仓库结构：要补全的函数位置
本地测试：pytest + 生成结果图
提交评分：PR 格式与 GitHub Actions
无线通信技术实验 02
信道编码与信道均衡综合实验
Hamming(7,4)
ZF 均衡
LMS 均衡

## Slide 4
实验概述：两个任务模块
04/26
Part 1 模块：Hamming(7,4) 编码，在 src/part1_channel_coding.py 中补全
Part 2 模块：ZF + LMS 信道均衡，在 src/part2_equalization.py 中补全
每模块各有 3 个核心函数，每个函数含 TODO 注释
每模块有独立的 pytest 测试脚本
通过所有测试后运行 demo 生成结果图
本页关键词
1
Part 1 模块：Hamming(7,4) 编码，在 src/pa
2
Part 2 模块：ZF + LMS 信道均衡，在 src/part
3
每模块各有 3 个核心函数，每个函数含 TODO 注释
4
每模块有独立的 pytest 测试脚本
讲解提示：实验不要求从零编写算法，而是根据注释和公式补全关键步骤。先读 docstring 和 TODO 注释，再对照课件写代码。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 5
实验环境配置步骤
05/26
前提：Python 3.9+，git，VS Code 已安装
第1步：git clone 仓库并进入目录
第2步：python -m venv .venv 创建虚拟环境
第3步：pip install -r requirements.txt 安装依赖
第4步：python src/test_environment.py 验证环境
环境配置流程
git clone 仓库
↓
python -m venv .venv
↓
pip install -r requirements.txt
↓
python src/test_environment.py
↓
✅ 环境验证通过
讲解提示：Windows 用户注意激活虚拟环境用 .venv\Scripts\activate，Mac/Linux 用 source .venv/bin/activate。依赖主要是
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 6
仓库结构与代码入口
06/26
src/part1_channel_coding.py：hamming74_encode / hamming74_syndrome / hamming74_decode
src/part2_equalization.py：estimate_zf_equalizer / apply_fir_filter / lms_equalizer
grading/test_part1_coding.py：Part 1 自动测试
grading/test_part2_equalization.py：Part 2 自动测试
results/：保存生成的 BER 曲线和均衡效果图
关键文件位置
src/
part1_channel_coding.py
src/
part2_equalization.py
grading/
test_part1_coding.py
grading/
test_part2_equalization.py
results/
BER曲线 / 均衡效果图
讲解提示：不要修改 grading/ 目录下的文件。代码常量 HAMMING_G 和 HAMMING_H 已在文件顶部定义，直接使用即可。每个函数都有详细的 docstring 说明
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 7
本地测试与运行流程
07/26
第1步：pytest grading/test_part1_coding.py -v
第2步：python src/part1_channel_coding.py
第3步：pytest grading/test_part2_equalization.py -v
第4步：python src/part2_equalization.py
第5步：python grading/calculate_grade.py
操作流程
1
第1步：pytest grading/test_part1_coding.py -v
2
第2步：python src/part1_channel_coding.py
3
第3步：pytest grading/test_part2_equalization.py -v
4
第4步：python src/part2_equalization.py
5
第5步：python grading/calculate_grade.py
讲解提示：建议严格按顺序执行。先通过单元测试再运行 demo，否则 demo 会因 NotImplementedError 直接停止。结果图保存在 results/ 文件夹，务必检查
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 8
提交规范与自动评分
08/26
PR 标题格式：实验02-姓名-学号（例：实验02-张三-2024001）
提交 PR 后 GitHub Actions 自动运行评分脚本
评分结果显示在 PR 评论 / Actions Summary / Artifacts
跟踪表统计：提交状态 / 提交次数 / 最新分数
修改代码后 push 新 commit 即可重新评分
操作流程
1
PR 标题格式：实验02-姓名-学号（例：实验02-张三-2024001）
2
提交 PR 后 GitHub Actions 自动运行评分脚本
3
评分结果显示在 PR 评论 / Actions Summary / Artifacts
4
跟踪表统计：提交状态 / 提交次数 / 最新分数
5
修改代码后 push 新 commit 即可重新评分
讲解提示：PR 标题格式必须严格遵守，否则跟踪表无法自动匹配。PR 评论失败不代表评分失败，要同时查看 Actions 页面。可以多次提交，以最后一次评分为准。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 9
常见问题与排查
09/26
ImportError → 检查是否激活虚拟环境并安装依赖
NotImplementedError → 函数未完成，pytest 已跳过
测试失败 → 看 pytest 错误信息，检查矩阵维度
结果图未生成 → 先通过测试再运行 demo 脚本
Actions 评分 0 分 → PR 标题格式不符或代码未推送
本页关键词
1
ImportError → 检查是否激活虚拟环境并安装依赖
2
NotImplementedError → 函数未完成，pytest
3
测试失败 → 看 pytest 错误信息，检查矩阵维度
4
结果图未生成 → 先通过测试再运行 demo 脚本
讲解提示：遇到问题先看终端报错，99% 的问题在报错里有提示。不要直接修改测试文件来绕过评分。实验报告中需附上通过测试的截图和结果图。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 10
Part 2
信道编码与均衡技术原理
什么是信道编码：对抗随机误码的冗余保护
什么是信道均衡：消除多径造成的符号间干扰
本实验编码技术：Hamming(7,4) 线性分组码
本实验均衡技术：ZF 迫零 + LMS 自适应均衡
每项技术均含具体数值计算例子
无线通信技术实验 02
信道编码与信道均衡综合实验
原理 + 例子
数值计算
代码映射

## Slide 11
无线信道的两个核心问题
11/26
问题1：加性噪声 → 0/1 判决错误 → BER 升高
问题2：多径传播 → 不同延迟路径叠加 → ISI
ISI 使眼图闭合，BER 大幅恶化
编码对抗误码：加冗余，接收端能检测并纠正
均衡对抗 ISI：逆卷积，补偿信道失真
本页关键词
1
问题1：加性噪声 → 0/1 判决错误 → BER 升高
2
问题2：多径传播 → 不同延迟路径叠加 → ISI
3
ISI 使眼图闭合，BER 大幅恶化
4
编码对抗误码：加冗余，接收端能检测并纠正
讲解提示：可在白板画出：发送比特 → 编码 → 调制 → 信道（噪声+多径）→ 均衡 → 解调 → 译码。两个问题在接收端先后处理，顺序不能颠倒。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 12
信道编码的直观思想
12/26
不直接发送裸信息比特，加入校验冗余
合法码字在所有可能序列中只是一小部分
若接收序列不是合法码字，说明发生了错误
小错误（1 bit 翻转）可被定位并纠正
代价：码率 R = k/n < 1，需要更多带宽或时间
本页关键词
1
不直接发送裸信息比特，加入校验冗余
2
合法码字在所有可能序列中只是一小部分
3
若接收序列不是合法码字，说明发生了错误
4
小错误（1 bit 翻转）可被定位并纠正
讲解提示：类比"身份证号码末位校验"：最后一位是冗余信息，用来检测录入错误。Hamming(7,4) 每 4 个信息比特加 3 个校验比特，码率 R = 4/7 约 0.571。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 13
Hamming(7,4) 参数与能力
13/26
信息比特 k=4，码字长度 n=7，校验比特 r=3
码率：R = 4/7 ≈ 0.571（约57%用于信息）
最小距离：d_min = 3，可纠正任意 1 bit 错误
系统码：码字前 4 位保留原始信息，后 3 位为校验
HAMMING_G（4×7）和 HAMMING_H（3×7）已在代码中定义
Hamming(7,4) 核心链路
u = [u1,u2,u3,u4]
↓
c = uG mod 2
↓
s = rHᵀ mod 2
↓
s → 错误位置
↓
取前4位恢复信息
讲解提示：d_min=3 的含义：任意两个合法码字至少有 3 个位置不同。因此 1 个错误后，距离最近的合法码字仍是原始码字，判决正确。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 14
生成矩阵 G 与编码公式
14/26
G 是 4×7 矩阵，在 GF(2) 二元域上运算
编码公式：c = u × G mod 2
u 是 1×4 行向量，c 是 1×7 码字行向量
批量编码：bits.reshape(-1, 4) @ HAMMING_G % 2
所有结果必须对 2 取模，保持 0/1 二进制
Hamming(7,4) 核心链路
u = [u1,u2,u3,u4]
↓
c = uG mod 2
↓
s = rHᵀ mod 2
↓
s → 错误位置
↓
取前4位恢复信息
讲解提示：GF(2) 上矩阵乘法与普通乘法相同，但最后必须 mod 2。常见错误是忘记 mod 2，导致码字出现大于 1 的值，测试直接失败。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 15
编码例子：u = [1, 0, 1, 1]
15/26
信息比特 u = [1, 0, 1, 1]
取 G 中 u 非零对应行（第1、3、4行）求和 mod 2
第1行 [1,0,0,0,1,1,0]，第3行 [0,0,1,0,0,1,1]，第4行 [0,0,0,1,1,1,1]
按位异或求和：[1,0,1,1,0,1,0]
验证：码字前4位 [1,0,1,1] = 原始信息 u ✓
本页关键词
1
信息比特 u = [1, 0, 1, 1]
2
取 G 中 u 非零对应行（第1、3、4行）求和 mod 2
3
第1行 [1,0,0,0,1,1,0]，第3行 [0,0,1,0,0
4
按位异或求和：[1,0,1,1,0,1,0]
讲解提示：鼓励同学们当场手算并用 Python 验证：np.array([1,0,1,1]) @ HAMMING_G % 2。系统码的好处是不需要额外操作就能从码字中读出信息位。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 16
校验矩阵 H 与伴随式
16/26
H 是 3×7 矩阵，对任意合法码字 c 满足：H × c^T = 0 mod 2
伴随式：s = r × H^T mod 2（r 为接收向量）
s = [0,0,0] 表示未检测到单比特错误
s ≠ 0 时，s 等于 H 的某列 → 该位置出错
实现重点：codewords.reshape(-1,7) @ HAMMING_H.T % 2
Hamming(7,4) 核心链路
u = [u1,u2,u3,u4]
↓
c = uG mod 2
↓
s = rHᵀ mod 2
↓
s → 错误位置
↓
取前4位恢复信息
讲解提示：H 是"合法码字的检测器"。没有错误时过 H 得零向量。有错误时 syndrome 就是错误位的 H 列指纹，通过逐列比较精确定位。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 17
纠错例子：syndrome 定位错误
17/26
发送 c = [1,0,1,1,0,1,0]，第3位翻转为 0
接收 r = [1,0,0,1,0,1,0]
计算 s = r × H^T mod 2 = [0,1,1]
H 第3列 = [0,1,1]，与 s 完全匹配 → 第3位出错
翻转 r[2]：得到 [1,0,1,1,0,1,0]，取前4位 [1,0,1,1] ✓
Hamming(7,4) 核心链路
u = [u1,u2,u3,u4]
↓
c = uG mod 2
↓
s = rHᵀ mod 2
↓
s → 错误位置
↓
取前4位恢复信息
讲解提示：这是 hamming74_decode 的完整实现流程：reshape → syndrome → 逐列比较 → 翻转 → 取前4位。提醒不要修改原始数组，建议 receiv
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 18
Hamming 编码增益：BER 对比
18/26
未编码 BER = p（直接受噪声影响）
编码后只有 2 个以上比特同时出错才导致误判
p=0.01：未编码 BER=0.01，编码后约 0.002（改善 5 倍）
p=0.05：改善仍明显；p>0.3 时编码增益消失
实验生成 results/coding_ber_curve.png 可视化对比
Hamming(7,4) 核心链路
u = [u1,u2,u3,u4]
↓
c = uG mod 2
↓
s = rHᵀ mod 2
↓
s → 错误位置
↓
取前4位恢复信息
讲解提示：BER 曲线是验证编码实现正确性的关键。编码后 BER 曲线应在低翻转概率段明显低于未编码线，高概率段两者趋近。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 19
选做：卷积码 (2,1,3) 简介
19/26
输入每 1 bit，输出 2 bit，码率 R = 1/2
编码器有记忆：3 个移位寄存器存储历史比特
生成多项式：g1 = [1,1,1]，g2 = [1,0,1]
每个输出比特 = 当前输入与移位寄存器 XOR 组合
Viterbi 硬判决译码：按最小汉明距离搜索最优路径
本页关键词
1
输入每 1 bit，输出 2 bit，码率 R = 1/2
2
编码器有记忆：3 个移位寄存器存储历史比特
3
生成多项式：g1 = [1,1,1]，g2 = [1,0,1]
4
每个输出比特 = 当前输入与移位寄存器 XOR 组合
讲解提示：卷积码是选做任务，不计入必做分数。与 Hamming 分组码不同，卷积码有编码记忆，纠错能力更强，广泛用于 GSM 等实际系统。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 20
什么是信道均衡
20/26
多径：信号经直达、反射、绕射多条路径到达
每条路径有不同的延迟和增益，叠加形成 ISI
接收信号 = 发送信号 * 信道冲激响应 + 噪声
均衡器 = FIR 滤波器，目标：抵消信道卷积失真
均衡后信号更接近原始符号，眼图重新张开
本页关键词
1
多径：信号经直达、反射、绕射多条路径到达
2
每条路径有不同的延迟和增益，叠加形成 ISI
3
接收信号 = 发送信号 * 信道冲激响应 + 噪声
4
均衡器 = FIR 滤波器，目标：抵消信道卷积失真
讲解提示：多径类比：在空旷山谷说话会听到回声，每次回声是一条额外路径。数字通信中每个符号的"回声"叠加到下一个符号，就是 ISI。均衡器的作用是消除这些回声。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 21
多径信道模型与 ISI 数值例子
21/26
实验信道：h = [0.9, 0.35, -0.25]（3 径模型）
y[n] = 0.9·x[n] + 0.35·x[n-1] - 0.25·x[n-2]
发送 x = [+1, -1, +1]，计算各采样点
y[0] = 0.9，y[1] = -0.55，y[2] = 0.30（本应接近+1）
ISI 使 y[2] 偏离 +1 达 0.70，判决容易出错
ISI 数值计算过程
h = [0.9, 0.35, −0.25] × x = [+1, −1, +1]
y[0]
= 0.9×(+1)
= 0.90
y[1]
= 0.9×(−1)+0.35×(+1)
= −0.55
y[2]
= 0.9×(+1)+0.35×(−1)−0.25×(+1)
= 0.30 ⚠
x[2]=+1 本应接近 +1，ISI 使其仅为 0.30
讲解提示：y[2] 本应接近 +1 但只有 0.30，原因是 x[1]=-1 的残留影响。实验用 np.convolve(symbols, h) 模拟，加上噪声后 BER 会显著升高
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 22
ZF 迫零均衡原理
22/26
ZF 目标：channel * taps = δ（理想冲激响应）
构造卷积矩阵 A（信道响应的 Toeplitz 矩阵）
构造目标向量 d（中心为 1、其余为 0）
求解：np.linalg.lstsq(A, d)，得到最优均衡器抽头 w
实现：estimate_zf_equalizer(channel, num_taps=7)
Zero Forcing 视图
channel * taps ≈ δ[n]
A
×
w
≈
d
讲解提示：A 矩阵的每一列是信道响应 h 的移位版本。A @ w 等于 channel * w 的卷积，令其等于 δ 就是迫零。lstsq 比矩阵求逆更数值稳定。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 23
ZF 计算例子：h = [0.9, 0.35, -0.25]
23/26
已知 h = [0.9, 0.35, -0.25]，num_taps = 5
构造 7×5 的 Toeplitz 矩阵 A（3+5-1=7 行）
目标 d = [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]（中心在第3位）
lstsq 求解得 w ≈ [−0.03, −0.16, 1.16, 0.01, 0.05]
验证：np.convolve(h, w) ≈ [0, 0, 1, 0, 0] ✓
Zero Forcing 视图
channel * taps ≈ δ[n]
A
×
w
≈
d
讲解提示：建议当场演示：打印 np.convolve(h, w)，让学生观察中心是否接近1、旁瓣是否接近0。apply_fir_filter 就是把 w 应用到整个接收信号。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 24
LMS 自适应均衡原理
24/26
LMS = Least Mean Squares，不需要已知信道响应
通过训练序列（已知发送符号）迭代学习均衡器抽头
初始化 w = [0,...,1,...,0]（中心抽头为1）
每步迭代：y=w^T·x，e=d-y，w=w+μ·e·x
步长 μ=0.01：控制收敛速度与稳定性的平衡
LMS 自适应闭环
x[n]
y=w·x
e=d-y
w←w+μex
→
↓
←
↑
讲解提示：LMS 核心是"试一下 → 看误差 → 往误差减小方向修正"。步长 μ 太大则权重振荡发散，太小则需要更多训练样本才能收敛。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 25
LMS 训练过程与收敛效果
25/26
用前 800 个样本（rx[:800] 与 tx[:800]）做训练
初始误差 |e| 约 0.4~0.9（权重还未收敛）
训练约 200 步后 MSE 快速下降，进入收敛区
收敛后 MSE 稳定在 0.02~0.05（效果因 μ 而异）
训练完成的 w 用于均衡整段接收信号
LMS 自适应闭环
x[n]
y=w·x
e=d-y
w←w+μex
→
↓
←
↑
讲解提示：提醒学生注意输入向量 x 的方向和长度：每步取 rx[n:n+num_taps] 作为输入向量，与 tx[n] 对应。方向对齐错误会导致 MSE 不下降。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分

## Slide 26
总结：编码与均衡在无线链路中的位置
26/26
发送：信息比特 → Hamming(7,4) 编码 → BPSK 调制 → 发射
信道：多径卷积 + 加性噪声（两问题同时存在）
接收：ZF/LMS 均衡 → BPSK 解调 → Hamming 译码 → 恢复比特
两者协同：均衡改善判决质量，编码纠正剩余误码
Q&A：欢迎提问环境配置 / 原理 / 代码实现
Bits
→
Encode
→
Channel
→
Equalize
→
Decode
误码
ISI
补偿
讲解提示：再次强调均衡在解调之前，译码在解调之后。如果均衡效果差，编码也无法弥补过多误码。实验中可对比有无均衡时的最终 BER 差异，加深理解。
无线通信技术 · 信道编码与信道均衡实验
代码补全 · 仿真验证 · GitHub 自动评分